| № | Наименование | Размер | Кол-во | № упак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | боковая стенка | 2184х500 | 2 | 1 |
| 2 | перегородка | 2068х500 | 1 | 1 |
| 3 | перегородка | 2068х276 | 1 | 1 |
| 4 | крышка | 870х870 | 1 | 2 |
| 5 | вязка | 854х854 | 1 | 2 |
| 6 | цоколь | 520х100 | 2 | 2 |
| 7 | вязка | 838х276 | 1 | 2 |
| 8 | вязка | 338х276 | 1 | 2 |
| 9 | полка | 335х276 | 3 | 2 |
| 10 | створка | 2080х496 | 1 | 1 |
| 11 | двп | 2095х360 | 1 | 1 |
| 12 | двп | 865х697 | 3 | 2 |
|  | зеркало | 1015х400 | 2 | 3 |
|  | соединитель ДВП | 837 | 2 | 2 |
|  | штанга хром | 833 | 1 | 2 |

Марта-15 ШКУ

Для равномерного положения при наклеивании зеркал используйте шаблоны из ДВП. При наклеивании зеркал не допускается прогибание детали (в противном случае производитель не несёт ответственности за качество и срок службы изделия). Зеркало наклеивать при комнатной температуре.

|  | Гвозди | 100 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Евровинт | 30 | шт |
|  | Евровинт 6,3х13 | 8 | шт |
|  | Евроключ | 1 | шт |
|  | Заглушки | 20 | шт |
|  | Наконечник | 6 | шт |
|  | Петля угловая | 3 | шт |
|  | Ручка (128мм) + 2 винта | 1 | шт |
|  | Саморез 3,5х16 | 20+1 | шт |
|  | Штангодержатель металлический | 2 | шт |
|  | Полкодержатель | 12 | шт |
|  | Скотч 2х сторонний | 2,4 | м |
|  | Шаблон из ДВП 50х200 | 1 | шт |
|  | Шаблон из ДВП 16х200 | 1 | шт |
|  | Кляймер | 8 | шт |

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

Обратите внимание: Для усиления крепежа зеркала добавлены КЛЯЙМЕРЫ!