МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

МАША 2,0м

Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

Общие положения:

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, фасадных панелей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из стенок горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних(ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.

Сборка каркаса:

- взять горизонтальные и вертикальные стенки конкретного изделия, совместить отверстия, соединить детали в каркас и закрепить их евровинтами;

- положить каркас лицевыми кромками вниз, выставить и выверить углы на 90 градусов;

- прикрепить гвоздями к задним кромкам каркаса стенки из ДВП.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми(±1-2мм). Только после этого можно прибивать заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Верхние секции: 	             Нижние секции:               Нижний шкаф с ящиками:

| ФУРНИТУРА |
| --- |
| Гвозди | 190 |
| Евровинт | 60 |
| Евровинт 6,3*13 | 48 |
| Еврозаглушка | 64 |
| Ключ для евровинта | 1 |
| Петля | 20 |
| Ручка | 12 |
| Саморез 3,5*16 | 122 |
| Полкодержатель хром | 16 |
| Направляющие 450 | 2 |
| Дюбель + Эксцентрик | 4 |
| Шуруп 30 | 10 |
| Опора | 12 |
| Навес угловой | 6 |
| Межсекционная стяжка | 4 |
| Газлифт | 4 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Упаковка №1 |
| --- |
| Вязка | 768 | * | 280 | - | 6 |
| Вязка | 368 | * | 280 | - | 2 |
| Полка | 365 | * | 250 | - | 1 |
| Боковина | 715 | * | 280 | - | 6 |
| Упаковка №2 |
| Фасад ЛДСП | 796 | * | 355 | - | 2 |
| Фасад ЛДСП со стеклом | 796 | * | 355 | - | 2 |
| ЛДВП | 352 | * | 795 | - | 4 |
| Упаковка №3 |
| Боковина | 700 | * | 500 | - | 2 |
| Крышка | 800 | * | 500 | - | 1 |
| Полка | 765 | * | 470 | - | 1 |
| Фасад ЛДСП | 796 | * | 140 | - | 1 |
| Фасад ЛДСП | 569 | * | 396 | - | 2 |
| Деталь ящика | 460 | * | 90 | - | 2 |
| Деталь ящика | 711 | * | 90 | - | 1 |
| Планка | 768 | * | 116 | - | 2 |
| Цоколь | 800 | * | 100 | - | 1 |
| Столешница | 800 | * | 600 | - | 1 |
| Соединитель | 710 |  |  | - | 1 |
| ЛДВП | 710 | * | 395 | - | 3 |
| ЛДВП | 740 | * | 460 | - | 1 |
| Упаковка №4 |
| Фасад ЛДСП | 713 | * | 396 | - | 1 |
| Крышка | 800 | * | 500 | - | 1 |
| Боковина | 700 | * | 500 | - | 4 |
| Планка | 768 | * | 116 | - | 2 |
| Планка | 368 | * | 116 | - | 2 |
| Фасад ЛДСП | 796 | * | 140 | - | 1 |
| Фасад ЛДСП | 396 | * | 140 | - | 1 |
| Фасад ЛДСП | 569 | * | 396 | - | 3 |
| Крышка | 400 | * | 500 | - | 1 |
| Полка | 365 | * | 470 | - | 1 |
| Деталь ящика | 460 | * | 90 | - | 2 |
| Деталь ящика | 311 | * | 90 | - | 1 |
| Цоколь | 800 | * | 100 | - | 1 |
| Цоколь | 400 | * | 100 | - | 1 |
| Столешница | 400 | * | 600 | - | 1 |
| ЛДВП | 710 | * | 395 | - | 1 |
| ЛДВП | 340 | * | 460 | - | 1 |
| Упаковка №5 |
| Фурнитура |  | - | 1 |