Прихожая ВЕГА

ШК-1 (Шкаф 1-створчатый)

Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ШК-1

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковая стенка | 2200*400 | 2 |
| 2 | Вязка | 468*400 | 3 |
| 3 | Полка | 466*400 | 1 |
| 4 | Цоколь | 468*100 | 1 |
| 5 | Фасад | 2100*496 | 1 |
| 6 | ЛДВП | 2095*495 | 1 |
| 7 | Скотч двухсторонний | 600мм |  |

ФУРНИТУРА ШК-1

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Евроключ | шт | 1 |
| Евровинт 6,3*50 | шт | 14 |
| Еврозаглушка | шт | 14 |
| Петля накладная | шт | 4 |
| Полкодержатель хром | шт | 4 |
| Евровинт 6,3*13 | шт | 8 |
| Саморез 3,5*16 | шт. | 28 |
| Подпятник | шт. | 4 |
| Гвозди 1,6*258 | шт. | 40 |
| Ручка скоба-хром | шт | 1 |
| Саморез под ручку | шт | 2 |
| Штанга выдвижная | шт | 1 |
| Кляймер | шт | 8 |

Обратите внимание: Для крепления зеркала рекомендуем добавить силиконовый герметик.  При  наклеивании зеркал на ЛДСП, обязательно обработайте данный участок обезжиривающим средством.