Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

Общие положения:

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, фасадных панелей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из стенок горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних(ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.

Сборка каркаса:

- взять горизонтальные и вертикальные стенки конкретного изделия, совместить отверстия, соединить детали в каркас и закрепить их евровинтами;

- положить каркас лицевыми кромками вниз, выставить и выверить углы на 90 градусов;

- прикрепить гвоздями к задним кромкам каркаса стенки из ДВП.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми(±1-2мм). Только после этого можно прибивать заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Верхние секции: 	                     Нижние секции:      Нижний шкаф с ящиками:

| ФУРНИТУРА |
| --- |
| Ключ для евровинта | 1 |
| Евровинт 6,3*50 | 86 |
| Петля накладная (КДМ) | 16 |
| Полкодержатель хром | 20 |
| Заглушка серая | 48 |
| Заглушка лайм | 20 |
| Гвозди, гр | 130 |
| Саморез 3,5*16 | 132 |
| Евровинт 6,3*13 | 48 |
| Опора регулируемая | 12 |
| Направляющие 450мм | 4 |
| Шуруп 4*30 | 8 |
| Дюбель + Эксцентрик | 12 |
| Кляймер | 6 |
| Навес угловой | 6 |
| Газлифт | 4 |
| Ручка Рейлинг | 12 |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Упаковка №1 |
| --- |
| Боковина | 715 | * | 280 | - | 4 |
| Вязка | 768 | * | 280 | - | 4 |
| Полка | 765 | * | 250 | - | 2 |
| Вязка лайм | 368 | * | 280 | - | 2 |
| Полка лайм | 368 | * | 264 | - | 3 |
| ЛДВП | 710 | * | 395 | - | 4 |
| лайм | 799 | * | 368 | - | 1 |
| лайм | 830 | * | 280 | - | 2 |
| лайм | 768 | * | 280 | - | 1 |
| лайм | 116 | * | 280 | - | 2 |
| лайм | 768 | * | 100 | - | 1 |
| лайм | 100 | * | 264 | - | 1 |
| Соединитель | 700 |  |  | - | 2 |
| Упаковка №2 |
| Боковина | 700 | * | 500 | - | 6 |
| Упаковка №3 |
| Крышка | 800 | * | 500 | - | 2 |
| Крышка | 400 | * | 500 | - | 1 |
| Полка | 765 | * | 470 | - | 1 |
| Планка | 768 | * | 116 | - | 4 |
| Планка | 368 | * | 116 | - | 2 |
| Цоколь | 800 | * | 100 | - | 2 |
| Цоколь | 400 | * | 100 | - | 1 |
| Деталь ящика | 460 | * | 90 | - | 6 |
| Деталь ящика | 460 | * | 150 | - | 2 |
| Деталь ящика | 311 | * | 90 | - | 3 |
| Деталь ящика | 311 | * | 150 | - | 1 |
| Столешница | 0,8 | м |  | - | 1 |
| Столешница | 0,4 | м |  | - | 1 |
| ЛДВП | 710 | * | 395 | - | 3 |
| ЛДВП | 340 | * | 460 | - | 4 |
| Соединитель | 700 |  |  | - | 1 |
| Упаковка №4 (Фасад МДФ) |
| Дуб сонома | 713 | * | 396 | - | 4 |
| Лайм глянец | 140 | * | 396 | - | 3 |
| Лайм глянец | 284 | * | 396 | - | 1 |
| Упаковка №5 (Фасад МДФ) |
| Белый глянец | 355 | * | 796 | - | 3 |
| Лайм глянец | 355 | * | 796 | - | 1 |
| Упаковка №6 (Стекло) |
| Стекло Крезет | 240 | * | 690 | - | 1 |
| Упаковка №7 |
| Фурнитура |  | - | 1 |