Мебель для спальни «Венеция»

ШК-2

(Шкаф 2-створчатый)

900*2100*570 мм (ШхВхГ)

Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

Венеция ШК-2

Порядок сборки шкафа:

1. Соедините детали 1, 2, 3 при помощи евровинтов.

2. Соберите панели 6 при помощи соединителя. Прибейте панели 4 из ДВП при помощи гвоздей к деталям 1 и 2. Гвозди забивают из расчета один гвоздь на каждые 15...20 см.

Внимание! Детали 1,2 и 3 перед прибиванием панелей ДВП нужно выставить так, чтобы по их

торцам получился прямоугольник (смотрите инструкцию ниже).

3. Установите подпятники к панелям 1 при помощи гвоздей

4. На створки 5 установите петли и дверные ручки.

5. Поставьте шкаф вертикально, установите ответную часть петель на детали 1. Теперь можно монтировать навесные створки.

6. Выполните настройку петель (подробную инструкцию смотрите ниже).

7. Установите держатель  для металлической штанги.

8. Установите штангу в держатели 10.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

| Наименование | Эскиз | Ед. Изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключ для евровинта |  | шт. | 1 |
| Петля КДМ |  | шт. | 6 |
| Ручка + 2 винта для ручки |  | кмпл. | 2 |
| Евровинт |  | шт. | 14 |
| Заглушка под евровинт |  | шт. | 14 |
| Подпятник |  | шт. | 4 |
| Гвозди 1,6*25 |  | шт. | 50 |
| Саморез 3,5*16 |  | шт. | 20 |
| Евровинт 6,3*13 |  | шт. | 12 |
| Штангодержатель |  | шт. | 2 |

| № | Наименование | Размер | Кол-во | № упак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковина | 2100 | 550 | 2 | 1 |
| 2 | Вязка | 868 | 550 | 3 | 1 |
| 3 | Цоколь | 868 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | ЛДВП белый | 1995 | 445 | 2 | 1 |
| 5 | Фасад | 2000 | 446 | 2 | 2 |
| 5 | Полка | 350 | 300 | 3 | 1 |
|  | Брус соединительный | 2000мм |  | 1 | 1 |
|  | Штанга металлическая | 862мм |  | 1 | 1 |
|  | Фурнитура |  |  | 1 | 3 |